МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

_________ С.Н.Козлов

13.06.2017

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ЗАДАНИЯ НА ДОМАШНЮЮ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-53 01 05

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ»

2017

Автор: Михальцова Е.Л., преподаватель учреждения образования  «Могилевский государственный  политехнический колледж»

Рецензент: Погужельский С.А., преподаватель учреждения образования «Могилевский государственный  политехнический колледж»

Разработано на основе типовой учебной программы по учебной дисциплине «Основы электропривода», утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, 29.01.2009

Обсуждено и одобрено

на заседании цикловой комиссии

электротехнических дисциплин

Протокол № ___ от ___________

Согласовано с цикловой комиссией

стандартизации

Протокол № ___ от ___________

Пояснительная записка

Программа учебной дисциплины «Основы электропривода» составлена в соответствии с типовым учебным планом специальности              2-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы».

Целью изучения учебной дисциплины является приобретение учащимися знаний о режимах работы, характеристиках, способах регулирования координат регулирования привода постоянного и переменного тока, расчет добавочных сопротивлений и параметров электрических двигателей, об определении энергетических показателей работы электроприводов.

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны знать на уровне представления:

- основные направления развития и пути совершенствования автоматизированных электроприводов;

- значение автоматизированного электропривода в современном производстве;

- классификацию электроприводов;

- общие цели и задачи автоматизации производственных и технологических процессов;

знать на уровне понимания:

- функциональную и кинематическую схему механической части электропривода;

- основные способы регулирования координат электропривода;

- принципы работы основных схем силовых преобразователей в составе электропривода;

- принципы управления автоматизированным электроприводом;

уметь:

- анализировать процессы, происходящие в электроприводе при различных режимах работы;

- составлять уравнения движения электропривода;

- определять момент инерции электропривода;

- рассчитывать и исследовать электромеханические и механические характеристики электродвигателей;

- рассчитывать регулировочные и пусковые сопротивления;

- производить выбор и проверку электродвигателей по перегрузочной способности, пусковым условиям и нагреву;

Изучение учебной дисциплины «Основы электропривода» основывается на знании учебного материала таких учебных дисциплин, как «Техническая механика», «Электрические аппараты», «Теоретические основы электротехники», «Электрические машины». В свою очередь, она является базовой при изучении дисциплин специализаций.

Для закрепления теоретических знаний и формирования у учащихся практических умений программой учебной дисциплины предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий.

Домашняя контрольная работа – одна из форм проверки теоретических знаний учащихся и их умения практически реализовывать теорию при решении задач. При изучении курса «Основы электропривода» учащиеся заочного отделения специальности 2-53 01-05 «Автоматизированные электроприводы» в соответствии с учебным планом выполняют одну домашнюю контрольную работу и сдают экзамен.

Общие методические рекомендации по выполнению домашней

контрольной работы

Вариант домашней контрольной работы определяется по таблице вариантов, которая содержит последнюю и предпоследнюю цифры шифра учащегося. Каждый вариант состоит из двух задач и одного теоретического вопроса.

При выполнении домашней контрольной работы необходимо:

- переписать задание и выполнить его как можно полнее, выполнив необходимые расчёты и пояснения;

- изобразить поясняющие схемы и графики, в соответствии с размерами, указанными в ГОСТ (Приложение А, таблица А.1). Схемы и графики выполняются на миллиметровой бумаге;

- привести список используемых источников, оформленный в соответствии с ГОСТом.

Домашняя контрольная работа должна быть выполнена в тетради, четким и разборчивым подчерком, без исправлений и помарок.

На каждой странице обязательны поля для замечаний и рецензий.

На обложке тетради указываются название учебной дисциплины, фамилия, инициалы учащегося, его группа и шифр.

Работа представляется на заочное отделение в соответствии с установленным учебным графиком срок. По получении прорецензированной работы учащийся должен выполнить указания рецензента, исправить все отмеченные ошибки и повторить недостаточно усвоенный материал.

Домашняя контрольная работа с отметкой «зачтено» предъявляется преподавателю до начала экзамена.

Не зачтенная работа должна быть исправлена и до начала экзаменационной сессии предоставлена на заочное отделение.

Критерии оценки домашней контрольной работы

Домашняя контрольная работа считается зачтенной, если правильно выполнено 75% задания, но имеются недоработки, а именно:

- незначительные замечания по ответам на теоретические вопросы;

- имеются нарушения в оформлении работы;

- графики и схемы выполнены не в соответствии с ГОСТ.

Домашняя контрольная работа считается не зачтенной, если:

- работа выполнена не в соответствии с шифром;

- ответы на теоретические вопросы даны не по существу;

- не выполнено одно из заданий или выполнено неверно.

Программа учебной дисциплины

Введение

Цели, задачи, содержание учебной дисциплины. Связь с другими учебными дисциплинами. Понятия, классификация электрических приводов (ЭП) (по назначению, характеру движения, виду силового преобразователя, роду тока, числу используемых двигателей). Краткий исторический обзор развития ЭП и основные направления его развития

Литература: [4], с. 4-7; [5], с. 5-11

Раздел 1 Механика электропривода

Тема 1.1 Структура механической части электропривода (ЭП)

Механические звенья электропривода (ЭП). Расчетные схемы механической части ЭП. Статические моменты сопротивления. Приведение статических моментов и сил, моментов инерции и поступательно движущихся масс к валу электродвигателя. Понятие механической характеристики электродвигателя и исполнительного органа рабочей машины

Литература: [4], с. 8-20; [5], с. 12-20

Тема 1.2 Неустановившееся механическое движение

электропривода

Уравнение движения электропривода. Неустановившееся движение при постоянных моментах двигателя и нагрузки. Определение времени переходного процесса. Неустановившееся движение ЭП при линейных механических характеристиках двигателя и исполнительного органа.

Литература: [4], с. 11-19; [5], с. 12-32

Раздел 2 Электропривод с двигателями постоянного тока

Тема 2.1 Электропривод с двигателями постоянного тока

независимого возбуждения (ДПТ НВ)

Схема включения ДПТ НВ и режимы его работы. Электромеханические и механические характеристики ДПТ НВ в двигательном режиме. Пуск и торможение ДПТ. Регулирование координат с помощью резисторов в цепи якоря, изменение магнитного потока, изменение подводимого к якорю напряжения. Расчет регулировочных и пусковых сопротивлений. Схемы регулирования координат в системе «преобразователь напряжения-ДПТ». Понятие импульсного регулирования координат ЭП с ДПТ НВ

Литература: [4], с. 21-38; [5], с. 41-81

Тема 2.2 Электропривод с двигателями постоянного тока

последовательного и смешанного возбуждения

Схемы включения, статических характеристики и режимы работы двигателей постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения, способы пуска и торможения двигателей постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения.

Литература: [4], с. 39-66; [5], с. 82-94

Раздел 3 Электропривод с двигателем переменного тока

Тема 3.1 Электропривод с асинхронными двигателями (АД)

Схема включения и режимы работы АД. Электромеханические и механические характеристики АД. Регулирование координат с помощью сопротивлений, изменением числа пар полюсов, изменение величины и частоты подводимого напряжения. Электропривод по системам «преобразователь частоты-АД» и «регулятор напряжения-АД». Каскадные схемы включения. Импульсное регулирование координат ЭП с АД. Расчет пусковых сопротивлений для АД

Литература: [4], с. 68-110; [5], с. 95-152

Тема 3.2 Электропривод с синхронными двигателями (СД)

Схемы включения, характеристики и режимы работы, достоинства и недостатки, область применения. СД как компенсатор реактивной мощности системы электроснабжения. Регулирование скорости, пуск, торможение СД. ЭП с шаговыми и вентильными двигателями

Литература: [4], с. 110-119; [5], с. 152-173

Раздел 4 Энергетика электропривода

Тема 4.1 Энергетические показатели работы электропривода

Потери мощности и энергии электроприводов в установившемся режиме работы. Потери энергии при пуске и торможении электроприводов

Литература: [4], с. 120-146; [5], с. 183-209

Тема 4.2 Расчет мощности, выбор и проверка

электродвигателей

Нагрузочная диаграмма двигателей и расчет мощности двигателя при различных режимах работы, выборе двигателя для ЭП, проверке двигателей по условиям пуска, нагреву и перегрузочной способности

Литература: [4], с. 146-170; [5], с. 209-228

Список используемых источников

1 ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем.

2 ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.

3 ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требование к выполнению.

4 Кацман, М.М. Электрический привод  / М.М.Кацман. – М.: Академия, 2005.

5 Москаленко, В.В. Электрический привод / В.В.Москаленко. – М.: Высшая школа, 2000.

6 Москаленко, В.В. Системы автоматизированного управления электропривода / В.В.Москаленко. – М.: ИНФРА, 2004.

7 Системы автоматизированного управления электроприводами: учебное пособие / Г.И.Гульков, Ю.Н.Петренко [и др.]; под редакцией Ю.Н.Петренко. – Минск: ООО «Новое знание», 2004.

8 Усатенко, С.Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД: справочник / С.Т.Усатенко, Т.К.Каченюк, М.В.Терехова. – М.: Изд.-во стандартов, 1989.

Перечень примерных вопросов к экзамену по учебной

дисциплине «Основы электропривода»

- Общая структура электропривода. Классификация электроприводов

- Статические моменты в электроприводе. Уравнение движения электроприводом

- Приведение моментов инерции и статических моментов электропривода к одной оси вращения

- Понятие механической характеристики электропривода. Основные величины, ее характеризующие

- Естественная механическая характеристика двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Уравнения механической и электромеханической характеристик

- Регулирование скорости электропривода с двигателем постоянного тока независимого возбуждения с помощью реостатов

- Охарактеризовать реостатный способ регулирования скорости по пяти показателям. Привести механические характеристики

- Регулирование скорости электропривода с двигателем постоянного тока независимого возбуждения с помощью магнитного потока обмотки возбуждения

- Охарактеризовать регулирование скорости с помощью потока обмотки возбуждения пятью показателями. Привести характеристики

- Охарактеризовать регулирование скорости с помощью изменения напряжения обмотки якоря пятью показателями. Привести характеристики

- Регулирование скорости электропривода с двигателем постоянного тока независимого возбуждения с помощью напряжения питания

- Дать сравнительный анализ способов регулирования скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения

- Режимы торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Рекуперативное торможение

- Режимы торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Торможение противовключением

- Режимы торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Динамическое торможение

- Дать сравнительную характеристику режимов торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения

- Особенности электропривода с двигателем постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения

- Режимы торможения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. Противовключение

- Режимы торможения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. Динамическое торможение

- Принцип работы асинхронного двигателя и параметры естественной механической характеристики

- Пусковые свойства асинхронных электродвигателей. Способы пуска

- Регулирование скорости асинхронного двигателя с помощью реостатов в цепи фазного ротора

- Регулирование скорости асинхронного двигателя с изменением напряжения питания статора

- Регулирование скорости асинхронных электродвигателей изменением частоты питающего напряжения

- Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением числа пар полюсов

- Регулирование скорости асинхронного двигателя по закону Костенко

- Дать сравнительную оценку способов регулирования скорости асинхронного двигателя

- Режимы торможения асинхронного двигателя. Рекуперативное торможение

- Режимы торможения асинхронного двигателя. Торможение противовключением

- Режимы торможения асинхронного двигателя. Динамическое торможение с независимым возбуждением

- Режимы торможения асинхронного двигателя. Динамическое торможение с самовозбуждением

- Дать сравнительную оценку способов торможения асинхронного двигателя

- Сущность двухзонного регулирования скорости в электроприводе

- Регулирование скорости в электроприводе с помощью преобразователей напряжения постоянного тока. Фазовое и импульсное управление

- Регулирование скорости в электроприводе с помощью преобразователей напряжения постоянного тока. Однофазный тиристорный преобразователь-электродвигатель. Понятие о прерывистых токах

- Регулирование скорости в электроприводе с помощью преобразователей напряжения постоянного тока. Трехфазный мостовой тиристорный преобразователь-электродвигатель

- Регулирование скорости в электроприводе с помощью преобразователей напряжения постоянного тока. Трехфазный нулевой реверсивный тиристорный преобразователь-электродвигатель

- Регулирование скорости в электроприводах постоянного тока. Сравнительная характеристика фазового и импульсного управления

- Основные понятия и соотношения для трехфазных асинхронных двигателей, параметры механической характеристики

- Импульсные преобразователи напряжения для двигателей постоянного тока. Диаграммы напряжений

41	Тиристорные преобразователи частоты для асинхронных электродвигателей. Сравнительный анализ ТПЧ со звеном и ТПЧ без звена постоянного тока

42	Тиристорные преобразователи частоты без звена постоянного тока

43	Тиристорные преобразователи частоты со звеном постоянного тока. Структурная схема

44	Импульсное регулирование скорости в асинхронных электроприводах

45	Регулирование скорости асинхронных электродвигателей с помощью тиристорных регуляторов напряжения

46	Конструктивные особенности и принцип работы однофазных асинхронных электродвигателей

- Работа трехфазного асинхронного электродвигателя в режиме однофазного. Схемы включения. Разновидности однофазных асинхронных электродвигателей

- Электропривод с линейным асинхронным электродвигателем

- Конструктивные особенности синхронных электродвигателей и способы пуска

- Способы торможения синхронных электродвигателей

- Регулирование скорости синхронных электродвигателей

- Нагрев и охлаждение электродвигателей. Режимы работы

- Расчет и выбор электродвигателей для продолжительного режима работы

- Расчет и выбор электродвигателей для кратковременного режима работы

- Расчет и выбор электродвигателей для повторно-кратковременного режима работы

- Конструкция и принцип действия шаговых электродвигателей. Область применения

- Переходные процессы в электроприводе. Потери энергии при пуске

- Переходные процессы в электроприводе. Потери энергии при торможении

- Конструктивные формы исполнения и способы охлаждения электродвигателей

- Способы и средства энергосбережения в электроприводах

Задания на домашнюю контрольную работу по учебной

дисциплине «Основы электропривода»

Теоретические вопросы

1	Раскройте понятие электрического привода, приведите классификацию электрических приводов.

2	Опишите механические звенья ЭП. Приведите расчетные схемы механической части ЭП.

3	Раскройте понятие активного и реактивного моментов сопротивления. Объясните основное уравнение движения электропривода.

4	Опишите порядок приведения статических моментов и моментов инерции к валу электродвигателя.

5	Раскройте понятие естественной и искусственных механических характеристик двигателя. Укажите основные точки характеристик на примере характеристики асинхронного электродвигателя.

6	Опишите схему включения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением (ДПТ НВ), режимы его работы, основные уравнения, электромеханические и механические характеристики.

7	Опишите способ регулирования скорости двигателя постоянного тока с независимым возбуждением (ДПТ НВ) резисторами в якорной цепи. Укажите достоинства и недостатки. Изобразите характеристики.

8	Опишите способ регулирования скорости ДПТ НВ потоком обмотки возбуждения. Изобразите характеристики. Укажите область использования.

9	Опишите сущность двухзонного регулирования скорости в электроприводах. Объясните область использования.

10	Опишите сущность импульсного регулирования координат ЭП с ДПТ НВ. Приведите поясняющие схемы и диаграммы токов и напряжений.

11	Опишите способ регулирования координат, статические характеристики системы «преобразователь напряжения-ДПТ».

12	Опишите способы торможения ДПТ НВ. Укажите области использования, достоинства и недостатки с точки зрения потерь энергии.

13	Опишите схемы включения, статические характеристики и режимы работы двигателей постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения. Укажите область применения этих электродвигателей

14	Опишите способы пуска и торможения двигателей постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения.

15	Начертите и опишите схемы запуска асинхронных двигателей при помощи автотрансформаторов, реакторов и пусковых реостатов. Укажите область применения каждого из способов пуска, их преимущества и недостатки.

16	Объяснить, в чём состоит сущность регулирования скорости вращения асинхронных двигателей по закону Костенко. Изобразите механические характеристики.

17	Приведите схему и описание процесса регулирования координат асинхронного электродвигателя изменением числа пар полюсов. Изобразите механические характеристики.

18	Объясните принцип регулирования скорости асинхронных электродвигателей преобразователями частоты со звеном постоянного тока. Приведите структурную схему и диаграммы работы инвертора

19	Объясните принцип регулирования скорости асинхронных электродвигателей преобразователями частоты с непосредственной связью. Приведите структурную схему и диаграммы напряжений.

20	Опишите способы торможения асинхронного электродвигателя, изобразите схемы и характеристики.

21	Опишите принцип работы, разновидности и область применения однофазных асинхронных электродвигателей.

22	Опишите конструкцию, достоинства и недостатки СД. Приведите примеры области применения СД.

23	Опишите способы регулирования скорости, пуска и торможения СД. Приведите схемы пуска. Объясните принципы использования СД в качестве компенсатора реактивной мощности системы электроснабжения.

24	Опишите свойства и характеристики ЭП с линейными  электродвигателями. Приведите примеры области применения.

25	Опишите свойства и характеристики ЭП с шаговыми двигателями.

26	Опишите свойства и характеристики ЭП с вентильными двигателями.

27	Раскройте понятие потерь мощности и энергии в установившемся режиме работы ЭП.

28	Дайте понятие нагрузочной диаграммы двигателей.

29	Раскройте понятие потерь мощности и энергии при пуске и торможении ЭП.

30	Охарактеризуйте длительный, кратковременный, повторно-кратковременный режимы работы ЭП по характеру протекания тепловых процессов.

31	Опишите способы и средства ресурсоэнергосбережения средствами электропривода.

Практические задания

Задача № 1. Рассчитайте и постройте естественные и искусственные характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ), используя паспортные данные, согласно варианту задания по таблице 1.

Определите сопротивление резистора Rдоб, включение которого обеспечит прохождение искусственной характеристики через точку с координатами (Ми, ωи), указанными в таблице 1.

Для искусственной характеристики определите коэффициент жёсткости βи. Сравните коэффициенты жёсткости для искусственной (βи) и естественной (βест) характеристик, сделайте вывод.

Таблица 1 - Варианты заданий для выполнения задачи 1

| Номер задания | Тип ЭД | Uн, В | Pном, Вт | nном, об\мин | Iном, А | кпд, ηном % | nи, об\мин | Mи, Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 4ПБМ112МО4 | 110 | 450 | 775 | 5,8 | 62 | 700 | 6 |
| 33 | 4ПБМ112МО4 | 220 | 630 | 1060 | 3,8 | 69 | 950 | 6,0 |
| 34 | 4ПБМ112МО4 | 110 | 1000 | 1550 | 11,5 | 74 | 1000 | 6,5 |
| 35 | 4ПБМ112МО4 | 220 | 1400 | 2300 | 7,6 | 79 | 2000 | 6,5 |
| 36 | 4ПБМ112МО4 | 110 | 1800 | 2900 | 19,5 | 81 | 2400 | 6,5 |
| 37 | 4ПБМ112МО4 | 220 | 2000 | 3150 | 10,6 | 82 | 2800 | 6,5 |
| 38 | 4ПБМ112LО4 | 110 | 630 | 730 | 7,8 | 65 | 650 | 8,5 |
| 39 | 4ПБМ112LО4 | 220 | 630 | 750 | 3,9 | 65 | 680 | 8,5 |
| 40 | 4ПБМ112LО4 | 110 | 850 | 1000 | 9,9 | 70 | 900 | 8,5 |
| 41 | 4ПБМ112LО4 | 220 | 900 | 1060 | 5,1 | 72 | 900 | 8,5 |
| 42 | 4ПБМ112LО4 | 110 | 1280 | 1300 | 14,2 | 76 | 1200 | 10,0 |
| 43 | 4ПБМ112LО4 | 220 | 1320 | 1500 | 7,3 | 77 | 1300 | 9,0 |
| 44 | 4ПБМ132МО4 | 110 | 1120 | 710 | 13,4 | 69 | 650 | 16,0 |
| 45 | 4ПБМ132МО4 | 110 | 1600 | 1180 | 17,5 | 78 | 850 | 14,0 |
| 46 | 4ПБМ132МО4 | 110 | 2360 | 1500 | 25,4 | 80 | 1300 | 16,0 |
| 47 | 4ПБМ132МО4 | 220 | 2500 | 1600 | 13,30 | 82 | 1300 | 16,0 |
| 48 | 4ПБМ132МО4 | 220 | 3750 | 2500 | 19,3 | 86 | 2200 | 15,0 |
| 49 | 4ПБМ132МО4 | 220 | 5000 | 3150 | 25,4 | 87 | 2850 | 16,0 |
| 50 | 4ПБМ132LО4 | 110 | 1320 | 670 | 15,2 | 71 | 480 | 19,5 |
| 51 | 4ПБМ132LО4 | 110 | 2000 | 1060 | 21,5 | 79 | 900 | 19,0 |
| 52 | 4ПБМ132LО4 | 110 | 2900 | 1450 | 30,5 | 82 | 1200 | 19,5 |
| 53 | 4ПБМ160МО4 | 110 | 2060 | 730 | 22,9 | 77 | 680 | 27,5 |
| 54 | 4ПБМ160МО4 | 220 | 2120 | 775 | 11,6 | 78 | 690 | 27,0 |
| 55 | 4ПБМ160МО4 | 110 | 3000 | 1060 | 32 | 82 | 900 | 28,0 |
| 56 | 4ПБМ160LО4 | 110 | 2500 | 750 | 26,7 | 80 | 600 | 33,0 |
| 57 | 4ПБМ160LО4 | 220 | 2800 | 750 | 14,9 | 80 | 600 | 37,0 |

Продолжение таблицы 1

| Номер задания | Тип ЭД | Uн, В | Pном, Вт | nном, об\мин | Iном, А | кпд, ηном % | nи, об\мин | Mи, Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 4ПБМ160LО4 | 110 | 3550 | 1030 | 36,9 | 83 | 900 | 34,0 |
| 59 | 4ПБМ160LО4 | 220 | 5800 | 1600 | 29,2 | 88 | 1300 | 36,0 |
| 60 | 4ПБМ180МО4 | 110 | 3350 | 710 | 35,3 | 81 | 600 | 46,0 |
| 61 | 4ПБМ180МО4 | 220 | 3750 | 775 | 19,5 | 82 | 650 | 47,0 |
| 62 | 4ПБМ180МО4 | 110 | 4750 | 1030 | 48 | 85 | 900 | 45,0 |
| 63 | 4ПБМ180МО4 | 220 | 5000 | 1030 | 25,5 | 85 | 900 | 48,0 |

Задача № 2. Трёхфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, работающий от сети 380 В частотой 50 Гц при соединении обмотки статора «звездой» имеет номинальные параметры, приведённые в таблице 2. Полезная мощность Рном, частота вращения nном, n1 - синхронная частота вращения, об/мин; КПД ηном, коэффициент мощности cosφ, перегрузочная способность Ммах/Мн, кратность пускового тока Кi, R1. 20 - активное сопротивление фазы статора при рабочей температуре 200 С.

Определите:

- параметры электродвигателя: потребляемую мощность, ток, сопротивление обмоток;

- рассчитайте пусковой, номинальный и максимальный моменты электродвигателя;

- рассчитайте неустойчивый участок механической характеристики для значений скольжений S = 0,5 и S = 0,75 и построить механическую характеристику электродвигателя  n2 = f (M).

Таблица 2 - Варианты заданий для выполнения задачи 2

| Номер задания | Рном, кВт | n1, об/мин | nном, об/мин | ηном, % | сosφ1ном | Кi |  | R1.20, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 30 | 1500 | 1440 | 0,84 | 0,79 | 7,5 | 2,0 | 0,0896 |
| 65 | 40 | 1500 | 1440 | 0,84 | 0,84 | 7,0 | 2,0 | 0,0725 |
| 66 | 55 | 1500 | 1440 | 0,84 | 0,84 | 8,0 | 2,0 | 0,039 |
| 67 | 75 | 1500 | 1440 | 0,85 | 0,85 | 8,5 | 2,0 | 0,0326 |
| 68 | 100 | 1500 | 1440 | 0,85 | 0,85 | 8,5 | 2,0 | 0,021 |
| 69 | 22 | 1000 | 960 | 0,82 | 0,79 | 6,75 | 1,8 | 0,0965 |
| 70 | 30 | 1000 | 960 | 0,84 | 0,84 | 7,0 | 1,8 | 0,092 |
| 71 | 40 | 1000 | 960 | 0,85 | 0,85 | 7,0 | 1,8 | 0,0605 |
| 72 | 55 | 1000 | 960 | 0,86 | 0,86 | 8,0 | 1,8 | 0,059 |
| 73 | 75 | 1000 | 960 | 0,86 | 0,86 | 8,5 | 1,8 | 0,035 |
| 74 | 22 | 750 | 720 | 0,79 | 0,79 | 6,75 | 1,7 | 0,157 |
| 75 | 30 | 750 | 720 | 0,79 | 0,79 | 7,5 | 1,7 | 0,0935 |
| 76 | 40 | 750 | 720 | 0,82 | 0,82 | 7,0 | 1,7 | 0,0887 |
| 77 | 30 | 1500 | 1440 | 0,84 | 0,79 | 7,5 | 2,0 | 0,0896 |
| 78 | 40 | 1500 | 1440 | 0,84 | 0,84 | 7,0 | 2,0 | 0,0725 |
| 79 | 55 | 1500 | 1440 | 0,84 | 0,84 | 8,0 | 2,0 | 0,039 |
| 80 | 75 | 1500 | 1440 | 0,85 | 0,85 | 8,5 | 2,0 | 0,0326 |
| 81 | 100 | 1500 | 1440 | 0,85 | 0,85 | 8,5 | 2,0 | 0,021 |
| 82 | 22 | 1000 | 960 | 0,82 | 0,79 | 6,75 | 1,8 | 0,0965 |
| 83 | 30 | 1000 | 960 | 0,84 | 0,84 | 7,0 | 1,8 | 0,092 |
| 84 | 40 | 1500 | 1440 | 0,84 | 0,84 | 7,0 | 2,0 | 0,0725 |

Продолжение таблицы 2

| Номер задания | Рном, кВт | n1, об/мин | nном, об/мин | ηном, % | сosφ1ном | Кi |  | R1.20, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 55 | 1000 | 960 | 0,86 | 0,86 | 8,0 | 1,8 | 0,059 |
| 86 | 40 | 1500 | 1440 | 0,84 | 0,84 | 7,0 | 2,0 | 0,0725 |
| 87 | 22 | 1000 | 960 | 0,82 | 0,79 | 6,75 | 1,8 | 0,0965 |
| 88 | 100 | 1500 | 1440 | 0,85 | 0,85 | 8,5 | 2,0 | 0,021 |
| 89 | 15 | 3000 | 2940 | 0,88 | 0,91 | 7 | 2,2 | 0,31 |
| 90 | 37 | 3000 | 2945 | 0,90 | 0,89 | 7,5 | 2,5 | 0,11 |
| 91 | 5,5 | 1500 | 1445 | 0,85 | 0,85 | 7 | 2,2 | 0,51 |
| 92 | 11 | 1500 | 1460 | 0,87 | 0,87 | 7,5 | 3 | 0,25 |
| 93 | 17 | 1500 | 1450 | 0,89 | 0,88 | 7 | 2 | 0,22 |

Методические рекомендации по выполнению задач домашней

контрольной работы

Методические рекомендации к решению задачи № 1

1 Для построения характеристик, представляющих собой прямые линии, достаточно рассчитать координаты 2-х точек: номинального режима и холостого хода. Для расчета используется следующая методика:

- определить номинальную скорость двигателя, ωном, рад/с:

(1)

где nном - номинальная частота вращения, об/мин.

- определить номинальный момент, Mном, H×M:

(2)

где Рном - номинальная мощность, Вт.

- определить конструктивную постоянную ЭД, кФном, В×с:

(3)

где Мном – номинальный момент, H×м;

Iном - номинальный ток, А (таблица 1).

- определить скорость идеального холостого хода, ω0, рад/с:

(4)

2 По координатам холостого хода (Х.Х.)  (ω = ω0, I = M = 0) и номинального режима (ω = ωном, M = Mном) построить естественную механическую ω = f(М) характеристику.

3 Для определения сопротивления добавочного резистора необходимо:

- определить перепад скорости на естественной характеристике при моменте Ми (согласно таблице 1), Δωе рад/с:

(5)

где Rя  ≈ 0,5 × Uном (1 - ηном) / Iном, Ом.

- определить перепад скорости Δωи, рад/с на искусственной характеристике для точки с координатами (Ми, ωи):

(6)

где ωи = 2πnи / 60.

Общий вид механических характеристик двигателя постоянного тока показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Механические характеристики ДПТ НВ

- определить сопротивление добавочного резистора, Rдоб, Ом:

(7)

По координатам точек (ω = ω0, М = 0) и (ω = ωи, М = Ми) построить искусственную механическую характеристику.

4 Для расчета коэффициентов жесткости используются формулы:

- коэффициент жесткости на естественной характеристике вычисляют по формуле:

(8)

- коэффициент жесткости на искусственной характеристике вычисляют по формуле

(9)

где  ω/ном – угловая скорость на искусственной характеристике при

номинальном моменте (определить по построенному

графику).

Методические рекомендации к решению задачи № 2

1 Рассчитываем потребляемую двигателем мощность в номинальном режиме

Коэффициент полезного действия η взять в относительных единицах

2 Рассчитываем ток, потребляемый двигателем в номинальном режиме

где U1 – фазное напряжение, В. U1= 220В.

3 Рассчитываем скольжение в номинальном режиме

4 Активное сопротивление фазы статора при рабочей температуре 75ᵒС

Температурный коэффициент сопротивления меди α = 0,004.

5 Рассчитываем пусковой ток при прямом пуске

6 Рассчитываем сопротивление короткого замыкания

7 Рассчитываем коэффициент мощности сosφк  в режиме короткого замыкания, приняв его равным 50% от номинального значения

8 Рассчитываем индуктивное сопротивление короткого замыкания

9 Активная составляющая сопротивления короткого замыкания будет равна

10 Активное сопротивление фазы ротора, приведенное к фазе статора

11 Номинальное значение электромагнитного момента определяется по формуле

Количество фаз m1 = 3, р - количество пар полюсов определить из формулы

где f1 – частота тока в цепи статора, Гц; f1 = 50Гц.

12 Рассчитываем максимальное значение момента при s = 1,0

13 Критическое скольжение рассчитывается по формуле

14 Рассчитав для значений скольжения S = 0,5 и S = 0,75 частоту вращения n2 по формуле

(10)

и соответствующие им значения моментов М по формуле:

получаем результаты расчёта параметров механической характеристики

Результаты заносим в таблицу 3.

Таблица 3 - Данные расчётов

| Скольжение | S0 | Sном | SКР | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение скольжения | 0 |  |  | 0,5 | 0,75 | 1 |
| Частота вращения, n, об/мин |  |  |  |  |  | 0 |
| Момент M, Нм | 0 |  |  |  |  |  |

15 По полученным данным в масштабе строим механическую характеристику n2 =f (M), (рисунок 2).

Рисунок 2 - Внешний вид механической характеристики асинхронного

электродвигателя

Таблица 4 – Варианты заданий на домашнюю контрольную работу по учебной дисциплине «Основы

электропривода»

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1, 32 64 | 2, 33 65 | 3, 34 66 | 4, 35 67 | 5, 36 68 | 6, 37 69 | 7, 38 70 | 8, 39 71 | 9, 40 72 | 10, 41 73 |
| 1 | 11, 42 74 | 12, 42 75 | 13, 44 76 | 14, 45 77 | 15, 46 78 | 16, 47 79 | 17, 48 80 | 18, 49 81 | 19, 50 82 | 20, 51 83 |
| 2 | 21, 52 84 | 22, 53 85 | 23, 54 86 | 24, 55 87 | 25, 56 88 | 26, 57 89 | 27, 58 90 | 28, 59 91 | 29, 60 92 | 30, 61 93 |
| 3 | 31, 62 64 | 1, 63 65 | 2, 32 66 | 3, 33 67 | 4, 34 68 | 5, 35 69 | 6, 36 70 | 7, 37 71 | 8, 38 72 | 9, 39 73 |
| 4 | 10, 40 74 | 11, 41 75 | 12, 42 76 | 13, 43 77 | 14, 44 78 | 15, 45 79 | 16, 46 80 | 17, 47 81 | 18, 48 82 | 19, 49 83 |
| 5 | 20, 50 84 | 21, 51 85 | 22, 52 86 | 23, 53 87 | 24, 54 88 | 25, 55 89 | 26, 56 90 | 27, 57 91 | 28, 58 92 | 29, 59 93 |
| 6 | 30, 60 64 | 31, 61 65 | 1, 62 66 | 2, 63 67 | 3, 32 68 | 4, 33 69 | 5, 34 70 | 6, 35 71 | 7, 36 72 | 8, 37 73 |
| 7 | 9, 38 74 | 10, 39 75 | 11, 40 76 | 12, 41 77 | 13, 42 78 | 14, 43 79 | 15, 44 80 | 16, 45 81 | 17, 46 82 | 18, 47 83 |
| 8 | 19, 48 84 | 25, 49 85 | 20, 50 86 | 21, 51 87 | 22, 52 88 | 23, 53 89 | 24, 54 90 | 25, 55 91 | 26, 56 92 | 27, 57 93 |
| 9 | 28, 58 64 | 29, 59 65 | 30, 60 66 | 31, 61 67 | 1, 62 68 | 2, 63 69 | 3, 32 70 | 4, 33 71 | 5, 34 72 | 6, 35 73 |

Приложение А

(справочное)

Таблица А. 1 – Размеры условных обозначений электротехнических

аппаратов

| Наименование | Обозначение | Позиционные обозначения |
| --- | --- | --- |
| Катушка, индуктивности, обмотка |  | L |
| Трансформатор однофазный двухобмоточный с ферромагнитным сердечником Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом |  | TV TV |
| Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением |  | M |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование | Обозначение | Позиционные обозначения |
| --- | --- | --- |
| Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором |  | М |
| Конденсатор |  | С |
| Резистор |  | R |
| Предохранитель |  | FU |
| Контакт замыкающий |  | K |
| Контакт размыкающий |  | K |
| Выключатель кнопочный |  | SB |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование | Обозначение | Позиционные обозначения |
| --- | --- | --- |
| Контакт коммутационного устройства: а) замыкающий, с замедлителем при срабатывании б) размыкающий, с замедлителем при размыкании |  | KT KT |
| Катушка реле времени |  | KT |
| Лампа накаливания (осветительная и сигнальная) |  | HL |
| Заземление |  |  |
| Корпус |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование | Обозначение | Позиционные обозначения |
| --- | --- | --- |
| Привод электромагнитный (катушка реле, магнитных пускателей) |  | K |
| Воспринимающая часть электротеплового реле Контакт электротеплового реле |  | КК |
| Переключатель однополюсный, многопозиционный |  | SA |
| Автоматический выключатель |  | QF |

# Text boxes

n, об/мин

S

М, Нм